ИНИЦИЈАЛНИ ПРЕДЛОГ

СТАНДАРДА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

| ПРЕДЛОГ НАЗИВА КВАЛИФИКАЦИЈЕ: | Молер |
| --- | --- |
| ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ |
| ПРЕДЛОГ НИВОА КВАЛИФИКАЦИЈЕ | НОКС 3 |
| ВРСТА КВАЛИФИКАЦИЈЕ | Стручна |
| ПОДРУЧЈЕ РАДА / ПОЉЕ ОБРАЗОВАЊА | Грађевинарство |
| ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА /ОБУЧАВАЊА | 3 године |
| ОБИМ ПРОГРАМА ИЗРАЖЕН У КРЕДИТНИМ БОДОВИМА | / |
| ПРЕДУСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ | НОКС 1 |
| ОБЛИЦИ УЧЕЊА | Формално, ЈПОА, ППУ |
| РЕЛЕВАНТНОСТ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА |
| ЗАНИМАЊЕ/A: | 7131.01 Молер 7131.02 Молер – фарбар 7132.10 Фарбар 7132.04 Грађевински фарбар |
| ОПИС РАДА | Дужности | Задаци |
|  | Припрема површина за извођење | Одабир врсте, количине материјала и алата потребног за рад Израда спецификације потребног материјала и алата Обележавање позиција у складу са техничким цртежом Уклањање постојећих слојева са површина Отклањање недостатака/поправка на површинама на којима се изводе радови Справљање и наношење одговарајуће масе за изравнавање површина Обрада различитих специфичних детаља на површинама |
|  | Бојење, лакирање и извођење декоративних радова на различитим површинама | Справљање боја/лакова за бојење зидних, плафонских или других површина Наношење основних премаза на припремљене површине Наношење боја и лакова на припремљену површину Извођење декоративних радова различитим техникама Припрема и уградња лајсни и украсних елемената Чишћење места рада, сортирање преосталих материјала и њихово одлагање |
|  | Постављање тапета и других материјала на површинама | Мерење површина и обележавања места постављања тапета Кројење тапета према утврђеним мерама Припремање и наношење одговарајућих везивних средства Постављање и украјање тапета и других материјала на површинама |
| ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ДУЖНОСТИ | екстремни температурни услови рад на висини; загађеност ваздуха (прашина, испарења ...); |
| ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА ПРИ ОБАВЉАЊУ ДУЖНОСТИ | механичке повреде; ризик од тровања испарењима ризик од пожара при високој концентрацији испарења ризик од пада |
|  | ПРЕДЛОГ ИСХОДА УЧЕЊА |
| ОПШТИ ОПИС КВАЛИФИКАЦИЈЕ | Циљ стручног образовања за квалификацију МОЛЕР је оспособљавање лица за припрему, бојење, декорисање и постављање тапета на различите врсте површина у складу са техничким захтевима и жељама клијената. |
| ЗНАЊА | наведе врсте алата, средстава, боја и премаза према задатој позицији радова објасни начин израде спецификације потребног материјала објасни поступак справљања боја и премаза према позицији радова наведе врсте материјала за заштиту површина које се не обрађују, као и начине њиховог постављања и причвршћивања објасни поступак и начине за уклањање постојећих слојева са одређених површина, поправку одређених недостатака на површинама на којима се изводе радови и наведе врсте алата и средстава објасни поступак размеравања и обележавања позиција складу са техничким цртежом објасни начин справљања боја за бојење зидних, плафонских или других површина објасни начин наношења основних, потом и завршних премаза за конкретну припремљену површину, као и врсте алата који се користе наведе технике за бојење и декорисање зидних, плафонских и других површина објасни одабир и примену шаблона за осликавање различитих мотива на површинама објасни начин уградње лајсни и украсних елемената објасни начин наношења справљених декоративних материјала и мотива на задате површине објасни начин припреме и наношења одговарајућих везивних средства за лепљење тапета наведе начине постављања и украјања тапета и других материјала на задатим површинама објасни начин сортирања, одлагања и складиштења преосталих материјала, као и начин одржавања коришћеног алата и прибора неведе врсту опреме за рад на висини и безбедне методе за коришћење опреме за рад на висини наведе врсте ХТЗ опреме која се користи на радном месту наведе могуће узроке за избијање пожара и објасни методе и процедуре за спречавање пожара наведе могуће узроке тровања испарењима и објасни методе и процедуре за њихово спречавање |
| ВЕШТИНЕ | припреми материјал и одговарајући алат за извођење молерских радова изради потребну спецификацију материјала према позицији радова уклони постојеће слојеве са површина датих пројектом отклони недостатке на површинама на којима се изводе радови нанесе масу за изравнавање површина и изврши њихово брушење изврши справљање боја за бојење зидних, плафонских или других површина нанесе основни, потом и завршни премаз на припремљене површине искроји тапет према задатом нацрту или измереној површини припреми и нанесе одговарајућа везивна средства за постављање тапета или других материјала постави тапет или други материјал на површине припреми место за одлагање и сортирање преосталих материјала, очисти место рада и употребљавани алат идентификује повреде, болести и опасне појаве које треба да се пријаве према Пропису о извештавању о повредама, болестима и опасним појавама идентификује различите ознаке и безбедоносна упутства која се користе на радном месту користи опрему за рад на висини користи опрему за личну заштиту (ХТЗ) |
| СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ | савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове; ефикасно планира и организује време; испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у архитектури, урбанизму и грађевинарству; испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла; испољи љубазност, комуникативност, флексибилност у односу према сарадницима; ради у тиму; решава проблеме и прилагоди се променама у раду; испољи самокритичност и објективност при обављању посла; испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима. води рачуна о животној средини и уштеди енергије испољи аналитичност, самокритичност и објективност при пословању |