Regionalni standard zanimanja

Format standarda sa predloženim grupama zadataka/funkcija od strane: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Republike Severne Makedonije i Srbije

Standard zanimanja: Keramičar

Zanimanje: Keramičar

Sektor: Građevinarstvo i geodezija

ISCO Nivo: II

Opis zanimanja

Keramičar planira i organizuje aktivnosti iz domena svog rada i priprema potrebne resurse i prostor za izvođenje keramičarskih radova. Priprema i obrađuje zidne i druge površine za izvođenje keramičarskih radova. Postavlja keramičke pločice,  ploče od mermera, granita ili specijalne ploče kao i mozaike na pod i zid i radi sa alatom i aparatima za bušenje, sečenje i krojenje ploča, kao i sa mašinama za glačanje ploča ili mozaika. Vodi radnu dokumentaciju i obavlja komercijalne poslove iz domena svog rada.

Komunicira sa nadređenima, saradnicima, klijentom i konsultuje se sa  dizajnerom ukoliko klijent ima posebne želje.

Rukuje bezbedno alatom, aparatima i mašinama, vrši završne ručne radove, poznaje materijale koji se postavljaju na pod i zidove, kao i materijale za hidroizolaciju, lepljenje i fugovanje. Primenjuje i osigurava standarde kvaliteta u svom radu i sprovodi postupke i mere za očuvanje zaštite i zdravlja na radu i zaštitu radne i životne sredine.

Stalno je u toku sa  trendovima u građevinarstvu,  vrstama podnih i zidnih materijala, materijalima za postavljanje pločica i ploča.

Radno okruženje i uslovi rada:

Keramičar radi u otvorenim, poluotvorenim i zatvorenim prostorima građevinskih objekata visokogradnje i niskogradnje. Poslovi keramičara podrazumevaju kreativnost, inspirativnost i inovativnost. Keramičari su često izloženi ekstremnim uslovima rada (buka koja onemogućava normalnu komunikaciju, prostorna skučenost, loše osvetljenje, prašina...), kao i rizicima od pada, mehaničkih povreda ...

Odnos sa drugim profesijama:

Keramičaru su bliska zanimanja (imaju zajedničke – generičke stručne kompetencije): podopolagač i izolater.

Zanimanje keramičar je takođe povezano i sa zanimanjima: građevinski tehničar, arhitektonski tehničar, zidar, vodoinstalater, elektroinstalater i dr.

| Standard zanimanja: KERAMIČAR |
| --- |
| Grupe poslova | Ključni poslovi | Aktivnosti |
| 1. Analiza, planiranje i organizacija rada | 1.1 Planiranje i organizovanje aktivnosti za izvođenje keramičarskih radova | 1.1.1 Pregleda radni nalog u cilju planiranja aktivnosti i neophodnih resursa za realizaciju poslova izvođenja keramičarskih radova 1.1.2 Pregleda tehničku dokumentaciju neophodnu za obavljanje radnog zadatka 1.1.3 Planira sopstveni rad, u skladu sa tehnologijom izvođenja keramičarskih radova 1.1.4 Izrađuje dinamički plan izvođenja radova u celini i po fazama, u skladu sa zahtevima radnog zadatka i u dogovoru sa nadređenima, a po potrebi i sa klijentima |
| 2. Priprema resursa i radnog mesta | 2.1 Pripremanje resursa (materijala, alata i opreme) za izvođenje keramičarskih radova | Analizira i ocenjuje uslove rada na datom prostoru koji utiču na pravilno izvođenje radova Definiše vrstu pripremnih radova pre početka izvođenja keramičarskih radova Vrši odabir i proverava tehničku ispravnost alata, sredstava i opreme za rad u skladu sa odgovarajućim uputstvom za upotrebu i tehničko-bezbednosnim pravilima. Priprema vrstu i količinu materijala za potrebe izvođenja keramičarskih radova u skladu sa projektom |
|  | 2.2 Pripremanje radnog mesta za izvođenje keramičarskih radova | 2.2.1 Preduzima mere za obezbeđenje radnog mesta, u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu 2.2.2 Obezbeđuje da su potrebna tehnička dokumentacija kao i svi resursi raspoloživi na radnom mestu |
| 3. Operativni zadaci | 3.1 Pripremanje i obrada površina za izvođenje keramičarskih radova | 3.1.1 Vrši procenu kvaliteta površina na kojima izvodi radove 3.1.2 Sprovodi postupak popravke zidnih, podnih i drugih površina, ukoliko je to potrebno 3.1.3 Čisti površinu, na koju postavlja pločice, od starih pločica, boje, masnoća... 3.1.4 Nanosi odgovarajuće podloge na površine na kojima se lepe pločice 3.1.5 Postavlja hidroizolaciju na površinama na kojima se lepe pločice u cilju zaštite od vlage i prodora vode 3.1.6 Spravlja i nanosi odgovarajuće mase za izravnjavanje površina 3.1.7 Vrši procenu kvaliteta pripremljenih površina za izvođenje keramičarskih radova |

|  | 3.2 Postavljanje keramičkih pločica (različitih ploča) na pripremljenu površinu | 3.2.1 Označava površine i položaj pločica na njima 3.2.2 Vrši merenje i rezanje elemenata obloge prema odgovarajućim merama i prema datoj poziciji u projektu, 3.2.3 Vrši pripremu i nanošenje osnovnih vezivnih sredstava na pripremljenim površinama i pločicama, 3.2.4 Vrši postavljanje i slaganje elemenata obloge (i specifičnih elemenata na označenim površinama i pozicijama prema projektnoj dokumentaciji ili zahtevu klijenta, 3.2.5 Vrši proveru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi |
| --- | --- | --- |
|  | 3.3 Završni keramičarski radovi | 3.3.1 Vrši procenu kvaliteta prethodno obavljenih keramičarskih radova 3.3.2 Vrši fugovanje i obradu spojnica između pločica 3.3.3 Vrši čišćenje i pranje obrađenih površina i obloga 3.3.4 Vrši premazivanje određenih vrsta obloga završnim premazima 3.3.5 Vrši proveru kvaliteta izvedenih radova i korekciju po potrebi |
| 4. Administrativni zadaci | 4.1 Vođenje radne dokumentacije | Vodi evidenciju o nabavkama, zalihama i utrošku osnovnog materijala, drugim predmetima i alatu za rad, Vodi evidenciju o stvarno izvedenim količinama izvedenih radova Sastavlja izveštaj o realizovanom radnom zadatku, u odgovarajućoj formi Učestvuje u izradi periodičnih izveštaja o realizovanim aktivnostima Čuva dokumentaciju u skladu sa važećom zakonskom regulativom |
| 5. Komercijalni zadaci | 5.1 Nabavka materijala, alata i opreme potrebnih za realizaciju radnog zadatka | Vrši odabir, nabavku i kontrolu potrebnih materijala, alata, odgovarajuće opreme Preuzima materijal, alat i opremu iz skladišta u skladu sa odgovarajućom internom procedurom Priprema predmer radova (opis i količine radova), Vrši obračun jediničnih cena za pojedinačne pozicije radova na osnovu analize cena (troškovi materijala i troškovi vremena po jedinici mere) |
| 6. Komunikacija i saradnja sa drugima | 6.1 Obavljanje komunikacije sa nadređenima, saradnicima i klijentima | 6.1.1 Traži od nadređenog neophodne informacije i pojašnjenja za realizaciju radnog zadatka 6.1.2 Daje uputstva saradnicima za realizaciju radnog zadatka koristeći jasnu i stručnu terminologiju 6.1.3 Ostvaruje kvalitetnu komunikaciju sa nadređenima, saradnicima i klijentima, 6.1.5 Rešava interne komunikacijske nesuglasice sa saradnicima i nadređenima 6.1.6 Izveštava nadređenog o završenom radnom zadatku koristeći jasnu i stručnu terminologiju |
| 7. Osiguranje kvaliteta | 7.1 Osiguranje kvaliteta, kontrola pruženih usluga i korektivne mere | Primenjuje tehničku regulativu, standarde kvaliteta i interne procedure pri realizaciji radnih zadataka Pravilno koristi, odlaže i održava alat, opremu, materijal i uređaje u skladu sa uputstvima proizvođača i standardima zaštite životne sredine Radi na profesionalnom usavršavanju i prati trendove u razvoju tehnologije, materijala, alata i opreme za izvođenje keramičarskih radova Vrši kontrolu dinamičkog plana i kvaliteta realizacije radnog zadatka, u skladu sa svojim ovlašćenjima Otklanja nedostatke u cilju obezbeđenja kvaliteta izvedenih radova |
| 8. Zaštita na radnom mestu i zaštita životne sredine | 8.1 Sprovođenje postupaka i mera za zaštitu na radu | Identifikuje i obaveštava saradnike/nadležne o potencijalnim opasnostima u radnom okruženju i prilikom korišćenja opreme i alata Primenjuje higijensko-sanitarno-tehničkih mera zaštite na radu, pre, tokom i nakon izvođenja radova Primenjuje zakonsku i internu regulativu za postupanje u vanrednim situacijama Koristi i redovno kontroliše opremu i uređaje u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača o zaštiti na radu Sprovodi preventivne mere u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja i zdravlja svojih saradnika |
|  | 8.2 Sprovođenje postupaka i mera za zaštitu zdravlja i zaštitu radne i životne sredine | Poštuje pravila i standarde zaštite životne sredine. Vrši odlaganje, deponovanje i sortiranje materijala i dokumentacije na način koji ne ugrožava životnu sredinu Vrši sortiranje i odlaganje otpadnih materijala u procesu rada u skladu sa propisima zaštite životne sredine Realizuje radne zadatke koristeći energiju i materijale u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite životne sredine |

Specific aspects of economies

| Economy | Segment name in occupational standard | Description |
| --- | --- | --- |
| All | Gender sensitive language | Translations of the document will be done in accordance with the legal requirements of each economy |
| Albania | ISCO level | To add ISCO code 1411 |
|  | 3.1 | Add Monitoring |
| Bosnia and Herzegovina |  |  |
| Kosovo* |  |  |
| Montenegro |  |  |
| Republic of North Macedonia |  |  |
| Serbia |  |  |